územní plán obce

# HORNÍ PODLUŽÍ

ETAPA: NÁVRH

pořizovatel: Městský úřad Varnsdorf

PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6

Šumberova 8

# Název územně plánovací dokumentace - ÚPD:  Horní Podluží
územní plán

Řešené území: Administrativní území obce Horní Podluží zahrnující katastrální území obce Horní Podluží (včetně přidružených osad Ladečka, Žofín a Světlík)

# Pořizovatel: Městský úřad Varnsdorf

# Ptrojektant: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8

odpovědný projektant:  Ing. Stanislav Zeman

autorizovaný urbanista

číslo autorizace: ČKA 02 220

### Živnostenský rejstřík č.ŽO/011801/92 Zák

###### IČO: 14 938 634

###### DIČ: 006-380519/032

Zpracovatelé jednotlivých částí textové a grafické dokumentace:

Ing. Stanislav Zeman 				- hlavní projektant, urbanistická koncepce

Ing. Petr Laube								- zástupce hlavního projektanta

RNDr. Zdeněk Tomáš 			- urbanistická koncepce, demografie, odnětí ZPF

Mgr. Jitka Tomášová 				- počítačové zpracování

Mgr. Ing. Jan Majer 					- Územní systém ekologické stability

Ing. Antonín Janovský				- dopravní řešení

Ing. Ivo Zajíc			 						- technická infrastruktura

Firma Dináto									- digitální zpracování

Obsah:

| A. Základní údaje | 4 |
| --- | --- |
| B. Řešení ÚZEMNÍHO PLÁNU | 5 |
| a) Vymezení zastavěného území | 5 |
| b) Koncepce rozvoje území obce | 5 |
| 1) Zásady celkové koncepce rozvoje obce | 5 |
| 2) Hlavní cíle rozvoje | 5 |
| 3) Ochrana a rozvoj hodnot území | 6 |
| c) Návrh urbanistické koncepce | 7 |
| 1) Vymezení zastavitelných ploch | 7 |
| 2) Vymezení ploch určených k přestavbě | 17 |
| 3) Vymezení systému sídelní zeleně | 18 |
| d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování | 18 |
| 1) Doprava | 18 |
| 2) Občanské vybavení | 19 |
| 3) Technické vybavení | 19 |
| 4) Odpadové hospodářství | 21 |
| e) Koncepce uspořádání krajiny | 21 |
| 1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití | 21 |
| 2) Územní systém ekologické stability | 21 |
| 3) Protierozní opatření | 22 |
| 4) Ochrana před povodněmi | 22 |
| 5) Koncepce rekreace | 22 |
| f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití | 23 |
| 1) Zastavěné území a zastavitelné plochy | 23 |
| 2) Nezastavitelné plochy | 27 |
| g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb k zajišťování obrany a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit | 28 |
| 1) Veřejně prospěšné stavby | 28 |
| 2) Veřejně prospěšná opatření | 28 |
| 3) Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu | 28 |
| 4) Plochy pro asanaci | 29 |
| h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo | 29 |
| 1) Veřejně prospěšné stavby | 29 |
| 2) Veřejně prospěšná opatření | 30 |
| i) Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části | 30 |

A. Základní údaje

Územní plán obce Horní Podluží je zpracován podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a v souladu s vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Územní plán je řešen pro administrativní území obce tvořené katastrálním územím Horní Podluží (včetně sídel Ladečka, Žofín a Světlík). Rozloha řešeného území činí 746,9 ha a žije zde přibližně 760 trvale bydlících obyvatel v cca 165 obytných objektech. Dalších cca 100 objektů slouží k individuální rekreaci.

Horní Podluží se rozprostírá v severozápadní části správního obvodu města s rozšířenou působností Varnsdorf, při silnicích I/9 a II/264 a podél železniční trati č. 089 (Rybniště-Varnsdorf), na severním okraji Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Obec je, vzhledem ke své poloze v kvalitním přírodním prostředí, v údolí řeky Lužničky, atraktivní nejen pro bydlení, ale především pro rekreaci a cestovní ruch, a také pro drobné a středně velké podnikání.

Krajina je využívána především pro zemědělskou výrobu a rekreaci. Lesy pokrývají jen necelou desetinu řešeného území a rozprostírají se pouze na jihozápadním a v malé míře i na severozápadním okraji obce.

B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) Vymezení zastavěného území

V grafické dokumentaci územního plánu je v samostatném výkrese uvedena hranice zastavěného území obce zahrnující stávající zastavěné plochy v sídlech Horní Podluží, Ladečka, Žofín a Světlík (dle § 58 zákona č.183/2006 Sb.).

Celková rozloha zastavěného území obce Horní Podluží činí 84,8 ha, což představuje 11,4 % řešeného území.

b) Koncepce rozvoje území obce

1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce

Koncepce rozvoje obce Horní Podluží vychází z jeho geografické polohy ve východní části okresu Děčín, na severním okraji Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, v atraktivní krajině Lužických hor jihozápadně od centra správního obvodu obce s rozšířenou působností, města Varnsdorfu. Územní plán se zaměřuje zejména na ochranu a respektování vysoce kvalitního prostředí, které je výrazně nejsilnější a s převahou dominující hodnotou řešeného území. Vzhledem k členitému terénu a k velkému množství vodních ploch zajišťuje zdejší krajina výborné podmínky nejen pro bydlení, ale zejména pro zimní i letní rekreaci. Převažující rekreační funkci zohledňuje územní plán vymezením čtyř ploch pro individuální rekreaci a několika ploch občanského vybavení, s možností provozování sportovních aktivit a výstavby zařízení zaměřených na cestovní ruch.

2. Hlavní cíle rozvoje

Hlavním cílem řešení územního plánu je vymezit plochy pro bydlení, které budou vyplňovat zastavěné území sídel a které budou na toto zastavěné území navazovat, nebo budou ze zastavěného území přístupné.

S ohledem na konfiguraci terénu navrhuje územní plán nové plochy pro bydlení téměř výhradně na jižně exponovaných svazích. Pro zajištění kontinuity nové výstavby se stávající zástavbou jsou upřednostňovány jednopodlažní individuální rodinné domy, které svým architektonicko-urbanistickým výrazem odpovídají tradiční klasické zástavbě v obci. Vícepodlažní objekty jsou přípustné pouze u komerčně zaměřených staveb určených pro rozvoj cestovního ruchu, nebo pro posílení ekonomické základny obce.

3 Ochrana a rozvoj hodnot území

V rámci ochrany a rozvoje hodnot území jsou v územním plánu preferovány tři základní pilíře udržitelného rozvoje. Prvním z nich je poloha obce v hodnotném přírodním území, na severním okraji CHKO Lužické hory. Lesní komplexy jižně od sídla a dostatek vodních ploch vytvářejí příznivé podmínky pro rozvoj rekreačních aktivit. Přírodní hodnoty obce respektuje územní plán ochranou břehových porostů podél Lužničky a dalších vodotečí protékajících řešeným územím a ochranou lesních komplexů v jihozápadní a severozápadní části řešeného území, a dále ochranou zemědělského půdního fondu v okolí sídla. Do prvků Územního systému ekologické stability (biocenter a biokoridorů) není navrhována žádná výstavba. Územní plán využívá vysoký krajinný potenciál okolí obce pro rozvoj bydlení a rekreace.

Druhým stěžejním pilířem udržitelného rozvoje je ochrana historických hodnot, které udržují kontinuitu společenství obyvatel obce s historickými kořeny jejich bydliště. Tyto hodnoty tvoří nemovité kulturní památky: venkovská usedlost čp. 42 (rejstř.č. 38446/5-3682), socha sv. Josefa (rejstř.č. 45883/5-3683), sousoší Kalvárie (rejstř.č. 22980/5-3684) a větrný mlýn holandského typu v osadě Světlík (rejstř.č. 44724/5-3685). Veškerá stavební činnost (včetně udržovacích prací) na těchto objektech podléhá zvláštnímu režimu upravenému zákonem č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Historii sídla potvrzuje i skutečnost, že první písemná zmínka o Horním Podluží pochází z roku 1556, o Ledečce a Světlíku z roku 1748 a o Žofínu dokonce až z roku 1833. Ochranu kulturních hodnot obce zajišťuje územní plán tím, že do zastavěné části sídla navrhuje především dostavbu proluk. Zároveň navrhuje ochranu všech nemovitých kulturních památek tak, aby se zabránilo jejich devastaci. Nové plochy pro bytovou výstavbu jsou vymezeny tak, aby nebylo narušeno původní půdorysné uspořádání sídla. Zástavba v prolukách i přestavba stávajících obytných i hospodářských částí nemovitostí musí být objemově podřízena okolní stávající zástavbě.

Z demografického hlediska je důležité, že územní plán vytváří předpoklady pro zastavení úbytku obyvatel a vymezuje plochy pro další rozvoj sídla. Přesto i přes předpokládanou výstavbu na nových plochách se Horní Podluží nepřiblíží svému populačnímu vrcholu z roku 1930, kdy zde žilo 2 088 obyvatel. Za teoretického předpokladu, že by se v obci naplnily veškeré navržené plochy pro bytovou výstavbu, mohl by počet obyvatel dosáhnout až 1 500 obyvatel. Tím by byl dvojnásobně překročen současný počet obyvatel (zatímco ve srovnání s prvním poválečným sčítáním v roce 1950 by zde žilo téměř o polovinu více obyvatel).

Třetím pilířem udržitelného rozvoje je uchování hospodářského potenciálu území obce, který spočívá především v ochraně všech výrobních ploch, které tvoří ekonomickou základnu Horního Podluží. Územní plán integruje do zastavěného území obce nejdůležitější civilizační prvek, který výrazně ovlivnil urbanizaci Horního Podluží a který tvoří silnice II. třídy č.264, procházející jižní částí řešeného území západo-východním směrem. Tato silnice vytváří příznivé podmínky pro rozvoj obce, neboť umožňuje rychlé spojení prakticky s celým severočeským regionem. Na silnici II/264 navrhuje územní plán zlepšení směrových poměrů a v delším časovém horizontu i její přeložení do nové trasy, která je vedena mimo centrum Jiřetína pod Jedlovou.

c) Návrh urbanistické koncepce

Těžiště nových ploch pro budoucí rozvoj obce tvoří především plochy pro individuální bytovou výstavbu. Větší plochy bydlení vymezuje územní plán především severně od centra obce, s cílem využít vhodné plochy s dobrou dopravní dostupností. Vyjma těchto ploch zachovává územní plán charakteristický obdélníkový urbanistický půdorys sídla, ohraničený na severu železniční tratí a na jihu silnicí II/264.

Plochy určené pro bytovou výstavbu musejí být řešeny jako parkové klidové obytné zóny s výrazným podílem soukromé a zejména veřejné zeleně. Tato zeleň bude výrazně převyšovat zastoupení zpevněných ploch a bude se významně uplatňovat v rámci celkového architektonicko-urbanistického výrazu obytného území jako celku.

Do centra obce lokalizuje územní plán reprezentativní kulturně společenské plochy, s cílem vybudovat zde atraktivní centrum obce, odpovídající jejímu významu v rámci nadregionálního cestovního ruchu.

1. Vymezení zastavitelných ploch

Návrh územně technického rozvoje Horního Podluží vymezuje na správním území obce následující rozvojové plochy:

| výměra PLOCH v ha | využití ploch | OZNAČENÍ PLOCH A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ |
| --- | --- | --- |
| 51,70 | Plochy bydlení venkovského charakteru | č.1 – č.5, č.7 – č.25, - č.45, č.48 a č.50 - č.54 290 - 300 individuálních rodinných domů |
| 5,97 | Plochy rekreace | R1 – R3, R5 a R6 38 – 40 rekreačních objektů |
| 0,98 | Plochy všeobecně smíšené | SO1 – SO4 Obytné objekty, hotely, penzióny a další zařízení občanské vybavenosti zaměřená na cestovní ruch |
| 0,20 | Plochy občanského vybavení | O1 Mateřská škola |
| 1,33 | Plochy pro sport | S1 Fotbalové hřiště |
| 1,87 | Plochy výroby a skladování | V1 – V3 Nízké haly s četnou zelení |

| výměra PLOCH v ha | využití ploch | OZNAČENÍ PLOCH A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ |
| --- | --- | --- |
| 2,24 | Plochy zemědělských staveb | F1 Agroturistická farma, zemědělské objekty |
| 0,77 | Plochy veřejné zeleně | Z1 - Z3 Vícepatrová strukturovaná zeleň |
| 0,09 | Plochy technické infrastruktury | C Čistírna odpadních vod |

Územní plán navrhuje na současném správním území obce Horní Podluží celkem 55 zastavitelných ploch (bez ploch veřejné zeleně). Z tohoto počtu je 43 ploch bydlení venkovského charakteru, jedna plocha všeobecně smíšená, jedna plocha pro sport, dvě plochy jsou vymezeny pro výrobu a skladování, dvě plochy pro zemědělskou výrobu, jedna plocha pro agroturistickou farmu, čtyři plochy pro rekreaci a jedna plocha pro technickou infrastrukturu. V následujícím přehledu je uvedena charakteristika 31 nejrozsáhlejších zastavitelných ploch Horního Podluží (s rozlohou větší než 0,5 ha).

Plocha č.1:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 1,4 ha,

prostorové uspořádání: 4-5 individuálních rodinných domů,

lokalizace: severozápadní okraj budoucího urbanistického půdorysu Horního Podluží,

charakteristika: plocha č.1 je vymezena až u západních hranic řešeného území, severně 
 od železniční trati č.089, v jehož ochranném pásmu jižní část této obytné 
 lokality leží. Západním okrajem plochy č.1 prochází radioreleová trasa. Celá 
 tato obytná lokalita leží v Ptačí oblasti (lokality systému NATURA 2000) 
 a zároveň v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru,

dopravní napojení: ze stávající místní komunikace směřující z Horního Podluží na severozápad na Krásnou Lípu,

zdůvodnění: lokalita přispěje ke zkompaktnění rozptýlené zástavby v západní části sídla, navíc leží na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha č.4:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 2,3 ha,

prostorové uspořádání: 13-15 individuálních rodinných domů,

lokalizace: západní sektor obce,

charakteristika: plocha č.4 vyplňuje prostor na louce mezi stávající zástavbou podél Lužničky a železniční tratí v severozápadní části sídla, přičemž svým severozápadním a západním okrajem zasahuje i do zastavěného území. Podél severozápadního okraje této obytné lokality vede stávající cyklostezka. Severovýchodní část plochy č.4 leží v ochranném pásmu dráhy,

dopravní napojení: ze stávajících místních komunikací probníhajících podél jihovýchodního a severozápadního okraje této obytné lokality k železniční trati,

zdůvodnění: lokalita výrazně přispěje ke zkompaktnění rozptýlené zástavby v západní části sídla, navíc leží na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha č.7

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 0,6 ha,

prostorové uspořádání: 3-4 individuální rodinné domy,

lokalizace: západní část Horního Podluží,

charakteristika: plocha č.7 se rozkládá na levém břehu Lužničky, podél východní hrany 
 místní komunikace směřující od tohoto potoka na sever k železniční trati,

dopravní napojení: z místní komunikace procházející podél západního okraje plochy č.7 od Lužničky k trati,

zdůvodnění: plocha č.7 alespoň částečně propojí obytnou zástavbu západně od výrobního areálu, navíc leží na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha č.12

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 0,9 ha,

prostorové uspořádání: 3-4 individuální rodinné domy,

lokalizace: západní část Horního Podluží,

charakteristika: plocha č.12 je lokalizována podél severovýchodní hrany stávající místní 
 komunikace probíhající podél železniční trati, v jejímž ochranném pásmu 
 většina této obytné lokality leží. Zároveň spadá celá plocha č.12 do Ptačí 
 oblasti a do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru,

dopravní napojení: z místní komunikace procházející podél železniční trati,

zdůvodnění: plocha č.12 přispěje ke zkompaktnění urbanistického půdorysu západní části sídla, navíc její větší část leží na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha č.13

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 0,6 ha,

prostorové uspořádání: 3-4 individuální rodinné domy,

lokalizace: jihozápadní okraj budoucího urbanistického půdorysu Horního Podluží,

charakteristika: plocha č.13 vyplňuje prostor mezi tokem Malého Stožeckého potoka 
 a stávající zástavbou na jihozápadě sídla, přičemž podél potoka je 
 ponechán 6m manipulační pruh pro přístup správci toku (zde je navržena 
 veřejná zeleň). Podél Malého Stožeckého potoka je navržen lokální 
 biokoridor, a tak by měly být jednotlivé objekty uspořádány tak, aby 
 nezasahovaly do tohoto biokoridoru. Jihozápadní částí této obytné lokality 
 prochází ve směru severozápad-jihovýchod radioreleová trasa. Svým 
 severovýchodním okrajem zasahuje plocha č.13 do ochranného pásma 
 silnice II/264. Celá tato obytná lokalita spadá do CHOPAV Severočeská 
 křída,

dopravní napojení: ze silnice II/264, event. ze stávající místní komunikace procházející podél 
 stávající zástavby,

zdůvodnění: kvalitní přírodní zázemí (nedaleký les, vodní plochy), navíc lokalita leží 
 na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha č.15:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 2,2 ha,

prostorové uspořádání: 10-12 individuálních rodinných domů,

lokalizace: jižní sektor sídla,

charakteristika: plocha č.15 je situována na louce mezi stávající zástavbou, v prostoru mezi Lužničkou a silnicí II/264, v jejímž ochranném pásmu jižní část této obytné zóny leží. Východním okrajem zasahuje plocha č.15 do ochranného pásma radioreleové trati. Jižní částí této obytné lokality probíhá trasa elektrického vedení VN 35 kV, v jehož ochranném pásmu nebudou realizovány žádné stavby. Jednotlivé obytné objekty budou odebírat elektrickou energii ze stávající trafostanice umístěné za severozápadním okrajem plochy č.15. Celá obytná lokalita leží v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru,

dopravní napojení: ze silnice II/264, event. ze stávající místní komunikace probíhající 
 souběžně s Lužničkou, cca 20 m jižně od ní,

zdůvodnění: zarovnání urbanistického půdorysu jižní části sídla, navíc převážná část této obytné zóny leží na půdách nižší třídy ochrany. Na této ploše bude konkrétní výstavba podmíněna zastavovací studií.

Plocha č.17:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 1,4 ha,

prostorové uspořádání: 5-6 individuálních rodinných domů,

lokalizace: jihovýchodně od centra Horního Podluží,

charakteristika: plocha č.17 využívá z větší části louky, částečně i zahrady mezi stávající 
 kompaktní zástavbou sídla a dvěma odloučenými menšími obytnými 
 lokalitami v prostoru jižně od místní komunikace probíhající podél Lužničky. 
 Napříč plochou č.17 probíhá v severo-jižním směru radioreleová trasa,

dopravní napojení: ze dvou místních komunikací, z nichž jedna probíhá podél Lužničky 
 a druhá napojuje dnes odloučené obytné lokality,

zdůvodnění: plocha č.17 přispěje ke zkompaktnění urbanistického půdorysu sídla.

Plocha č.18

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 0,6 ha,

prostorové uspořádání: 2-3 individuální rodinné domy,

lokalizace: jihovýchodní část Horního Podluží,

charakteristika: plocha č.18 navazuje svým jihozápadním okrajem na plochu č.17, když 
 rovněž využívá louky mezi stávající zástavbou v prostoru jižně od místní 
 komunikace probíhající podél Lužničky. Tato místní komunikace zároveň 
 představuje severní hranici plochy č.18, která je na jihu ohraničena další 
 komunikací,

dopravní napojení: z uvedených dvou stávajících místních komunikací probíhajících podél severního a jižního okraje této obytné lokality,

zdůvodnění: zarovnání urbanistického půdorysu jihovýchodní části sídla.

Plocha č.19

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 1,5 ha,

prostorové uspořádání: 5-6 individuálních rodinných domů,

lokalizace: jihovýchodní okraj budoucího urbanistického půdorysu Horního Podluží,

charakteristika: plocha č.19 rozšiřuje zastavěné území i zastavitelné plochy 
 v jihovýchodní části sídla dále jižním směrem, cca 40 m jižně od stávající 
 zástavby. Západní hranici této obytné lokality tvoří navrhovaná 
 cyklostezka. Napříč plochou č.19 vede trasa elektrického vedení 
 VN 35 kV, obytné objekty tedy budou muset být stavěny mimo ochranné 
 pásmo tohoto elektrického vedení,

dopravní napojení: z místní komunikace probíhající podél jižního okraje stávající zástavby 
  a obytných ploch č.18 a č.20,

zdůvodnění: lokalita přispěje ke zkompaktnění zástavby v jihovýchodní části Horního 
 Podluží.

Plocha č.30

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 0,6 ha,

prostorové uspořádání: 3-4 individuální rodinné domy,

lokalizace: jihovýchodní část sídla,

charakteristika: plocha č.30 se rozkládá na pravém břehu Lužničky, naproti budoucí čistírně odpadních vod a vyplňuje tak celý trojúhelníkový prostor ohraničený tímto potokem a dvěma místními komunikacemi probíhajícími podél jižního a východního okraje této obytné lokality. Svým jihozápadním okrajem zasahuje plocha č.30 do bezpečnostního pásma VTL plynovodu,

dopravní napojení: z místních komunikací probíhajících podél východního a jižního okraje 
  této obytné lokality,

zdůvodnění: malé nároky na inženýrské sítě.

Plocha č.31

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 0,6 ha,

prostorové uspořádání: 3-4 individuální rodinné domy,

lokalizace: jihovýchodní okraj budoucího urbanistického půdorysu Horního Podfluží,

charakteristika: plocha č.31 propojuje dnes odloučenou usedlost nacházející se při místní komunikaci se stávající zástavbou. Podél jihozápadního okraje této obytné lokality vede do obce od jihu ze směru od Jiřetína pod Jedlovou cyklostezka,

dopravní napojení: ze stávající místní komunikace směřující od Lužničky jihovýchodním směrem, aby se na konci zástavby stočila na severovýchod a podél katastrálních hranic se vrátila zpět k Lužničce,

zdůvodnění: kvalitní přírodní zázemí v podobě nedalekého rybníka, malé nároky na inženýrské sítě, lokalita navíc přispěje ke zkompaktnění zástavby v jihovýchodní části sídla.

Plocha č.36:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 2,2 ha,

prostorové uspořádání: 6-8 individuálních rodinných domů,

lokalizace: severně od centra Horního Podluží,

charakteristika: plocha č.36 je protáhlá v severo-jižním směru, sahá od železniční trati 
 (v jejímž ochranném pásmu jižní část této obytné lokality leží) až 
 k zemědělskému areálu. Severní částí plochy č.36 prochází ve směru 
 severozápad-jihovýchod trasa vedení elektrické energie VN 35 kV, a proto 
 bude muset být uspořádání obytných objektů této skutečnosti přizpůsobeno, 
 aby nebylo dotčeno ochranné pásmo tohoto elektrického vedení,

dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedoucí podél východního okraje plochy č.36 k zemědělskému areálu,

zdůvodnění: propojení zemědělského areálu se stávající zástavbou sídla.

Plocha č.37:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 1,3 ha,

prostorové uspořádání: 4-6 individuálních rodinných domů,

lokalizace: severně od centra sídla,

charakteristika: plocha č.37 je vymezena východně od plochy č.36 směrem k dnes izolované usedlosti. Nové obytné objekty budou realizovány mimo ochranné pásmo vedení elektrické energie VN 35 kV, procházejícího ve směru severozápad-jihovýchod napříč touto obytnou lokalitou,

dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedoucí podél západního okraje plochy č.37 k zemědělskému areálu,

zdůvodnění: lokalita přispěje ke zkompaktnění dnes rozptýlené zástavby v prostoru severně od železniční trati, navíc leží na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha č.38:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 1,1 ha,

prostorové uspořádání: 4-5 individuálních rodinných domů,

lokalizace: severní sektor Horního Podluží,

charakteristika: plocha č.38 je vymezena v centrální části Horního Podluží severně od železniční trati, v jejímž ochranném pásmu téměř celá tato obytná lokalita leží. Její západní a východní hranici tvoří dvě místní komunikace směřující k zemědělskému areálu a k rybníku Světlík. Plocha č.38 je rozdělena na dvě části kratší místní komunikací směřující z cesty k zemědělskému areálu k železniční trati. Jelikož severovýchodním a východním okrajem této obytné lokality prochází vedení elektrické energie VN 35 kV, budou obytné objekty v této části plochy č.38 budovány mimo ochranné pásmo elektrického vedení. Celá tato obytná lokalita spadá do Ptačí oblasti,

dopravní napojení: ze současných místních komunikací vedoucích k rybníku Světlík a k zemědělskému areálu,

zdůvodnění: propojení dnes odloučené usedlosti severně od sídla se stávajícím urbanistickým půdorysem Horního Podluží, navíc lokalita leží na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha č.39:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 1,0 ha,

prostorové uspořádání: 4-5 individuálních rodinných domů,

lokalizace: severně od centra sídla,

charakteristika: plocha č.39 je protáhlá v severo-jižním směru severně od železniční trati 
 (v jejímž ochranném pásmu její jižní část leží), přičemž na západě 
 a na východě je omezena komunikací směřující k rybníku Světlík a lokálním 
 biokoridorem. Objekty v jižní části této obytné lokality budou realizovány 
 mimo ochranné pásmo elektrického vedení VN 35 kV, procházejícího touto 
 částí plochy č.39. Celá tato obytná lokalita spadá do Ptačí oblasti,

dopravní napojení: ze současné místní komunikace vedoucí k rybníku Světlík,

zdůvodnění: lokalita přispěje k větší kompaktnosti zástavby na severu Horního Podluží.

Plocha č.40:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 8,9 ha,

prostorové uspořádání: 70-75 individuálních rodinných domů,

lokalizace: severně od Horního Podluží,

charakteristika: plocha č.40 je protáhlá v severo-jižním směru, rozkládá se severně od sídla v prostoru mezi stávající místní komunikací vedoucí k rybníku Světlík a radioreleovou trasou, na severu sahá až k polní cestě vedoucí na severovýchod do Studánky. Ve své jižní části hraničí tato obytná zóna na západě s lokálním biokoridorem, severněji s lokálním biocentrem. Jižní okraj plochy č.40 již leží v ochranném pásmu železnice, která zároveň tvoří jižní hranici této obytné zóny. Jihozápadním okrajem plochy č.40 prochází vedení elektrické energie VN 35 kV, a proto budou muset být obytné objekty budovány mimo ochranné pásmo tohoto vedení. Celá tato obytná zóna leží na území Ptačí oblasti (lokality systému NATURA 2000),

dopravní napojení: ze stávající místní komunikace směřující z Horního Podluží na sever k rybníku Světlík,

zdůvodnění: propojení několika dnes odloučených usedlostí severně od Horního Podluží se stávající zástavbou sídla, kvalitní přírodní zázemí (rybník Světlík a další vodní plochy). Na této ploše bude konkrétní výstavba podmíněna zastavovací studií.

Plocha č.41:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 7,0 ha,

prostorové uspořádání: 55-60 individuálních rodinných domů,

lokalizace: severovýchodní sektor sídla,

charakteristika: plocha č.41 má obdélníkový tvar, rozkládá se severně od železniční trati (v jejímž ochranném pásmu jižní část této obytné zóny leží) na louce východně od plochy č.40. Východní hranici této obytné zóny tvoří polní cesta vedoucí z východní části Horního Podluží severním směrem. Západní částí plochy č.41 prochází v severo-jižním směru radioreleová trasa, s ochranným pásmem 20 m na každou stranu. Také tato obytná zóna se nachází v Ptačí oblasti,

dopravní napojení: z komunikace vycházející od železniční trati podél východního okraje plochy č.41 severním směrem,

zdůvodnění: lokalita přispěje k zarovnání urbanistického půdorysu severovýchodní části 
 sídla. Na této ploše bude konkrétní výstavba podmíněna zastavovací studií.

Plocha č.42:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 2,1 ha,

prostorové uspořádání: 12-14 individuálních rodinných domů,

lokalizace: severovýchodní část Horního Podluží,

charakteristika: plocha č.42 je pokračováním plochy č.41 za polní cestou východním směrem (na východě je ohraničena pásem krajinné zeleně), přičemž ve své jižní části využívá proluky v zastavěném území sídla. Jižní část této obytné lokality spadá do ochranného pásma železnice. Celá plocha č.42 leží v Ptačí oblasti,

dopravní napojení: ze stávající komunikace směřující od železniční trati severním směrem,

zdůvodnění: zarovnání urbanistického půdorysu severovýchodní části sídla, ve své jižní části navíc vyplňuje proluku ve stávající zástavbě. Na této ploše bude konkrétní výstavba podmíněna zastavovací studií.

Plocha č.43:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 5,2 ha,

prostorové uspořádání: 40-45 individuálních rodinných domů,

lokalizace: severovýchodní sektor sídla,

charakteristika: plocha č.43 rozšiřuje stávající zástavbu na severovýchodním okraji Horního Podluží severním směrem, přičemž na západě je ohraničena pásem krajinné zeleně a na východě komunikací směřující severním směrem do Varnsdorfu. Rovněž tato obytná zóna zasahuje celá do Ptačí oblasti,

dopravní napojení: prostřednictvím nové obslužné místní komunikace procházející podél 
 východního okraje plochy č.43,

zdůvodnění: zarovnání urbanistického půdorysu severovýchodní části Horního Podluží. 
 Na této ploše bude konkrétní výstavba podmíněna zastavovací studií.

Plocha č.44:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 1,3 ha,

prostorové uspořádání: 8-10 individuálních rodinných domů,

lokalizace: severovýchodní okraj budoucího urbanistického půdorysu Horního Podluží,

charakteristika: plocha č.44 je umístěna za plochou č.43 východně od navržené místní 
 komunikace, když zabírá výběžek orné půdy v tomto prostoru. Tato obytná 
 lokalita leží již mimo ochranné pásmo železnice (severně od něj), zato 
 rovněž spadá do Ptačí oblasti,

dopravní napojení: prostřednictvím nové obslužné místní komunikace procházející podél západního okraje plochy č.44,

zdůvodnění: většina lokality leží na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha č.50:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 0,5 ha,

prostorové uspořádání: 2-3 individuální rodinné domy,

lokalizace: severní sektor budoucího urbanistického půdorysu sídla,

charakteristika: plocha č.50 je situována západně od severní části plochy č.40, v prostoru za místní komunikací směrem k levostrannému přítoku Lužničky, vytékajícímu z rybníka Světlík (podél tohoto potoka je ponechán 6m manipulační  pruh pro umožnění přístupu správci toku). Severní hranici této obytné lokality představuje polní cesta směřující severovýchodním směrem na k.ú. Studánka. Podél východního okraje plochy č.50 vede cyklostezka,

dopravní napojení: ze stávající místní komunikace procházející podél východního okraje plochy č.50,

zdůvodnění: lokalita leží na půdách nižší třídy ochrany, kvalitní přírodní zázemí.

Plocha SO1:

využití plochy: plocha všeobecně smíšená,

rozloha: 0,5 ha,

lokalizace: centrum Horního Podluží,

charakteristika: plocha SO1, vymezená v proluce stávající zástavby v prostoru mezi silnicí 
 III/2643 a železnicí (v jejímž ochranném pásmu leží), je určena pro prodejní, 
 stravovací a ubytovací zařízení zaměřená na cestovní ruch,

dopravní napojení: ze silnice III/2643,

zdůvodnění: vyplnění proluky ve stávající zástavbě, snadné napojení na inženýrské sítě, 
 navíc lokalita leží na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha S1:

využití plochy: plocha pro sport,

rozloha: 1,3 ha,

lokalizace: severozápadní sektor Horního Podluží,

charakteristika: plocha S1 je vymezena po obou stranách stávající místní komunikace 
 vedoucí od Lužničky k železniční trati (v jejímž ochranném pásmu větší část 
 lokality leží), severně od výrobního areálu. Východní částí plochy S1 
 prochází ve směru jihozápad-severovýchod vedení elektrické energie 
 VN 35 kV, z něhož je vyvedena odbočka k trafostanici zřízené na severním 
 okraji výrobního areálu. Celá tato sportovní lokalita leží v ochranné zóně 
 nadregionálního biokoridoru,

dopravní napojení: ze stávající místní komunikace směřující od Lužničky k železniční trati,

zdůvodnění: potřeba rozšíření sportovních ploch v souvislosti s rozvojovými záměry obce.

Plocha V1:

využití plochy: výroba a sklady,

rozloha: 0,7 ha,

lokalizace: západní část Horního Podluží,

charakteristika: plocha V1 rozšiřuje stávající výrobní areál u hřiště západním směrem, až k místní komunikaci směřující od Lužničky k železniční trati,

dopravní napojení: z komunikace spojující Lužničku se železniční tratí, popř. ze stávajícího výrobního areálu.

Plocha V3:

využití plochy: výroba a sklady,

rozloha: 1,0 ha,

lokalizace: jihovýchodní část řešeného území,

charakteristika: plocha V3 je situována severně od navržené přeložky silnice II/264, 
  v prostoru ohraničeném na západě ochranným pásmem radioreleové trati 
  a na východě navrženou cyklotrasou. Severní částí této výrobní zóny 
  prochází ve východo-západním směru vodovodní přivaděč Chřibsko-
  Varnsdorf. Na základě připomínky odboru životního prostředí Krajského 
  úřadu Ústeckého kraje byla tato výrobní lokalita zmenšena cca na třetinu 
  tak, aby nezasahovala do půd I. třídy ochrany,

dopravní napojení: z nové místní komunikace, která bude plochu V3 napojovat ze silnice II/264.

Plocha R1:

využití plochy: plocha rekreace,

rozloha: 0,9 ha,

prostorové uspořádání: 5-6 rekreačních objektů,

lokalizace: lokalita Světlík,

charakteristika: plocha R1 je lokalizována podél západní hrany komunikace vedoucí 
 z Horního Podluží k rybníku Světlík, přičemž ve své jižní části propojuje dvě 
 odloučené usedlosti a na západě je ohraničena další polní cestou, která se 
 po cca 400 m stáčí zpět na jih do západní části Horního Podluží,

dopravní napojení: z uvedených dvou místních komunikací probíhajících podél západního a východního okraje plochy R1,

zdůvodnění: kvalitní přírodní zázemí (rybník Světlík).

Plocha R2:

využití plochy: plocha rekreace,

rozloha: 1,7 ha,

prostorové uspořádání: 10-11 rekreačních objektů,

lokalizace: lokalita Světlík,

charakteristika: plocha R2 je umístěna jižně od rybníka Světlík, přičemž propojuje dvě 
 odloučené usedlosti v lokalitě Světlík. Jižní hranici této rekreační plochy 
 tvoří komunikace spojující tyto dvě usedlosti, na západě je ohraničena polní 
 cestou vedoucí k rybníku Světlík a na východě lokálním biokoridorem,

dopravní napojení: z místní komunikace spojující dvě usedlosti a probíhající podél jižního okraje plochy R2, resp. z cesty směřující k rybníku Světlík,

zdůvodnění: kvalitní přírodní zázemí (rybník Světlík).

Plocha R3:

využití plochy: plocha rekreace,

rozloha: 1,1 ha,

prostorové uspořádání: 7-8 rekreačních objektů,

lokalizace: severní část řešeného území,

charakteristika: plocha R3 je navržena jižně od rybníka Světlík, rozkládá se na pravém břehu levostranného přítoku Lužničky, který vytéká z rybníka Světlík jižním směrem. Plocha R3 je na jihu ohraničena stávající vodní nádrží a na severu sahá až k polní cestě vedoucí severovýchodním směrem na k.ú. Studánka. Elektrickou energii budou rekreační objekty odebírat z nové trafostanice navržené u polní cesty na pravém břehu potoka v severní části plochy R3. V ochranném pásmu přívodního elektrického vedení VN 35 kV k této trafostanici, které prochází severním okrajem této rekreační lokality, nebudou stavěny žádné objekty,

dopravní napojení: z místní komunikace procházející podél východního okraje plochy R3,

zdůvodnění: kvalitní přírodní zázemí (nedaleký rybník Světlík, potok protékající lokalitou).

Plocha R5:

využití plochy: plocha rekreace,

rozloha: 2,2 ha,

prostorové uspořádání: 13-14 rekreačních objektů,

lokalizace: jihovýchodně od rybníka Světlík,

charakteristika: plocha R5 se rozkládá v trojúhelníkovém prostoru sevřeném plochou bydlení č.40 (na jihu), polní cestou směřující severovýchodním směrem na Studánku  (na severozápadě) a ochranným pásmem radioreleové trati (na východě). Po polní cestě vede podél západního okraje této rekreační lokality cyklostezka,

dopravní napojení: z polní cesty procházející podél severozápadního okraje plochy R5,

zdůvodnění: kvalitní přírodní zázemí (nedaleký rybník Světlík).

Plocha F1:

využití plochy: agroturistická farma,

rozloha: 1,0 ha,

lokalizace: lokalita Světlík,

charakteristika: plocha F1 určená pro agroturistikou farmu je vymezena jižně od navržené 
 rekreační lokality R2, v prostoru mezi místní komunikací spojující dnes 
 odloučené usedlosti a polní cestou vedoucí od zemědělského areálu 
 na severovýchod na k.ú. Studánka. Na východě sahá tato lokalita prakticky 
 až k lokálnímu biokoridoru. U jihovýchodního okraje plochy F1 je za polní 
 cestou navržena nová trafostanice,

dopravní napojení: z komunikace směřující od zemědělského areálu severovýchodním 
  směrem.

Plocha ZV1:

využití plochy: plocha zemědělských staveb,

rozloha: 1,1 ha,

lokalizace: západní okraj řešeného území,

charakteristika: plocha ZV1 se nachází na louce na pravém břehu Lužničky, v místě, kde 
 tento vodní tok vtéká do katastrálního území obce. Východní částí této 
 zemědělské lokality prochází ve směru severozápad-jihovýchod 
 radioreleová trasa,

dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedoucí od Lužničky podél jižního okraje 
 plochy ZV1 a dále kolem rybníka k silnici II/264.

2. Vymezení ploch určených k přestavbě

Na území obce vymezuje územní plán celkem 12 ploch přestavby (č.20, č.21, č.24, č.25, č.29, č.34, SO2, SO3, SO4, O1, V2 a R6) a navíc jsou k přestavbě určeny části ploch č.17 a č.31. Z důvodu velikosti větší než 0,5 ha jsou blíže charakterizovány tři plochy (č.21, č.24 a č.25).

Plocha č.21:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 0,8 ha,

prostorové uspořádání: 4-5 individuálních rodinných domů,

lokalizace: východně od centra obce,

charakteristika: plocha č.21 se rozkládá na levém břehu Lužničky, po obou stranách místní komunikace směřující od Lužničky na sever k silnici III/2643. Severovýchodní část této obytné lokality leží v ochranném pásmu dráhy,

dopravní napojení: z místní komunikace vedoucí ze silnice III/2643 na jih k Lužničce,

zdůvodnění: vyplnění proluky ve stávající zástavbě, navíc převážná část lokality leží 
 na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha č.24:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 1,5 ha,

prostorové uspořádání: 6-8 individuálních rodinných domů,

lokalizace: východní část Horního Podluží,

charakteristika: plocha č.24 využívá část zastavěného území na východě sídla jižně od silnice III/2643 (mezi dvěma místními komunikacemi), přičemž svým severním okrajem zasahuje do ochranného pásma železnice. Jižním okrajem této obytné lokality probíhá ve směru jihozápad-severovýchod trasa plynovodního potrubí DN 300, jehož bezpečnostní pásmo pokrývá většinu plochy č.24,

dopravní napojení: ze silnice III/2643,

zdůvodnění: vyplnění proluky ve stávající zástavbě, navíc lokalita leží na půdách nižší třídy ochrany.

Plocha č.25:

využití plochy: plocha bydlení venkovského charakteru,

rozloha: 0,9 ha,

prostorové uspořádání: 4-5 individuálních rodinných domů,

lokalizace: východní sektor sídla,

charakteristika: větší, východní část plochy č.25 je situována v prostorech dnes nevyužívaného výrobního areálu, jehož objekty jsou navrženy k asanaci. Na severu i na jihu je tato obytná lokalita ohraničena dvěma místními komunikacemi, severněji je umístěna obytná plocha č.24, jižněji je navržena čistírna odpadních vod. Západním okrajem plochy č.25 probíhá trasa plynovodního potrubí DN 300, jehož bezpečnostní pásmo pokrývá většinu této obytné lokality (kromě jihovýchodní a západní části),

dopravní napojení: ze dvou stávajících místních komunikací probíhajících podél severního a jižního okraje plochy č.25,

zdůvodnění: využití území určeného k asanaci, žádné nároky na nové inženýrské sítě.

3. Vymezení systému sídelní zeleně

Územní plán navrhuje na území obce tři plochy sídelní zeleně vymezené v centru sídla, východně od výrobního areálu a na okraji rozvojové plochy bydlení č.13 (podél pravého břehu Malého Stožeckého potoka). Celková rozloha ploch navržených pro zeleň činí 0,77 ha, žádná z nich však není větší než 0,5 ha a není tedy blíže charakterizována.

d) Koncepce veřejné infrastruktury, 
 včetně podmínek pro její umísťování

1. Doprava

Silnice

Územní plán nenavrhuje na území obce žádné nové silnice. Pouze řeší zlepšení směrových poměrů na silnici II/264 směřující z JIřetína pod Jedlovou. Tato silnice bude napřímena, aby byly eliminovány zatáčky, které jsou příčinou dopravních nehod. Na tuto silnici bude navazovat budoucí obchvat Jiřetína pod Jedlovou prostřednictvím přeložky silnice II/264. Ta je navržena v kategorii S 11,5/80. Záměr je navržen jako koridor územních rezerv pro dopravní a technickou infrastrukturu.

Místní komunikace

Územní plán navrhuje novou obslužnou místní komunikaci zpřístupňující obytné objekty v plochách č.43 a č.44 ve východní části sídla. Tato komunikace začíná u železniční trati, povede podél východního okraje stávající zástavby a bude dále pokračovat severním směrem mezi plochami č.43 a č.44 až na úroveň budoucí zástavby. Délka navržené komunikace činí cca 370 m. Tuto i další nové místní komunikace v rámci jednotlivých obytných zón a lokalit navrhuje územní plán budovat výhradně podle ČSN 736110 v rámci funkční třídy C, tj. místní komunikace obslužné v kategorii MO 8, MO 7, MOK 7,50 a MO 5, s četností úrovňových křižovatek bez omezení, s dodržením rozhledových trojúhelníků; šířka jednoho jízdního pruhu se navrhuje 3 m a maximální podélný sklon 9 %.

Železnice

Územní plán nenavrhuje na úseku železniční dopravy žádné úpravy.

Veřejná doprava

Územní plán nenavrhuje v rámci veřejné dopravy žádné změny. Pouze jsou navrženy zálivy autobusových zastávek, bez nároku na plochy vyjádřitelné v měřítku 1 : 5 000, a jsou vymezeny zóny dostupnosti 5 min. a 8 min. k těmto autobusovým zastávkám.

Komunikace pro pěší a cyklisty

V rámci rozvoje cestovního ruchu navrhuje územní plán realizaci záměru obcí Jiřetín pod Jedlovou a Horní Podluží propojit obě obce po bývalé staré polní cestě (zkratce) formou cyklotrasy.

Plochy pro dopravu v klidu

Územní plán nenavrhuje žádná nová parkoviště. Formou regulativů ovšem určuje nutnost zajistit minimálně dvě parkovací místa na každém stavebním pozemku. Odstavné plochy mohou být rovněž součástí jednotlivých obytných zón a lokalit.

2. Občanské vybavení

Vzhledem k rozvojovým záměrům obce navrhuje územní plán rozšíření areálu mateřské školy a vymezuje další čtyři plochy pro zařízení občanské vybavenosti (v rámci všeobecně smíšených obytných ploch) v budoucím reprezentativním centru obce, severně od železniční trati a na východním okraji sídla. Dále je navrženo rozšíření hřiště na úroveň sportovního areálu.

3. Technické vybavení

# Odtokové poměry, vodní toky a nádrže

Územní plán nevymezuje žádné nové vodní plochy ani nenavrhuje žádné úpravy vodních toků.

Zásobování pitnou vodou

Územní plán nenavrhuje žádnou podstatnou změnu zásobování Horního Podluží pitnou vodou. Rozvojové záměry obce budou však vyžadovat poměrně výrazné rozšíření vodovodní sítě k rozvojovým lokalitám. (Bližší popis nových vodovodních řadů je uveden v odůvodnění územního plánu.)

(Vedení stávajících i navrhovaných vodovodních řadů na území obce je zakresleno v grafické dokumentaci, ve výkrese „Koncepce veřejné infrastruktury – zásobování vodou“).

Odkanalizování a čištění odpadních vod

Územní plán navrhuje vybudování oddílné kanalizace napojené na novou centrální čistírnu odpadních vod, pro kterou je vymezena plocha na levém břehu Lužničky na jihovýchodním okraji sídla.

Kmenové stoky jsou navrženy převážně ve dvou místních komunikacích, vedoucích obcí souběžně s potokem Lužnička. Dalšími stokami jsou napojeny navazující uličky se zástavbou. (Budoucí kanalizační síť obce je blíže popsána v odůvodnění územního plánu.)

Srážkové vody budou zasakovány v místě jejich vzniku plošným vsakováním, vsakováním prostřednictvím struh, odvodňovacích příkopů, vsakovacích jímek apod. V místech, kde poměry v podloží neumožňují přímé vsakování, bude srážková voda odváděna do vodotečí prostřednictvím otevřených odvodňovacích příkopů. Přednostně by však měly být srážkové vody zadržovány v příkopech a terénních prohlubních a až následně zasakovány a odváděny do recipientu.

(Umístění navrhované ČOV, jakož i trasy stávajících i navržených kanalizačních řadů v Horním Podluží jsou znázorněny v grafické dokumentaci, ve výkrese „Koncepce veřejné infrastruktury - kanalizace“.)

Elektrická energie

Územní plán navrhuje pro potřeby nové výstavby vybudování jedné trafostanice – u polní cesty na pravém břehu levostranného přítoku Lužničky, zhruba na rozhraní rozvojových ploch R3 a F1 v severní části řešeného území. K této budoucí trafostanici, z níž budou elektrickou energií zásobovány všechny navržené rekreační lokality, agroturistická farma a severní část největší obytné zóny – plochy č.40, povede od jihozápadu kolem okraje stávajícího zemědělského areálu cca 700 m dlouhé přívodní vedení elektrické energie VN 35 kV. Ve vlastním sídle Horní Podluží bude nárůst potřeby elektrické energie zajištěn ze stávajících trafostanic, u nichž bude nutné zvýšit výkon. Rozvody nízkého napětí bude vhodné kabelizovat.

(Stávající i navrhované vedení elektrické energie VN 35 kV až k jednotlivým transformačním stanicím na území obce je znázorněno v grafické dokumentaci, ve výkrese „Koncepce veřejné infrastruktury - elektrická energie, spoje, plyn“.)

Plyn

Územní plán navrhuje rozšíření plynovodní sítě na území Horního Podluží o nové STL plynovody k některým navrženým rozvojovým plochám. (Bližší popis nových plynovodních řadů je uveden v odůvodnění územního plánu.)

(Vedení stávajících i navrhovaných plynovodních řadů na území obce je zakresleno v grafické dokumentaci, ve výkrese „Koncepce veřejné infrastruktury - elektrická energie, spoje, plyn“.)

Spoje

Na úseku telekomunikací nenavrhuje územní plán žádné změny.

4. Odpadové hospodářství

Územní plán nenavrhuje žádné změny v likvidaci odpadů.

e) Koncepce uspořádání krajiny

1. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

V rámci tvorby krajinného prostředí je územní plán zaměřen především na vymezení Územního systému ekologické stability, dále navrhuje vymezení tří ploch zeleně v centru sídla, východně od výrobního areálu a na okraji rozvojové plochy bydlení č.13 (podél pravého břehu Malého Stožeckého potoka). Celková výměra ploch navržených pro veřejnou zeleň činí 0,77 ha.

2. Územní systém ekologické stability

Celá jihozápadní část řešeného území spadá do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru, jehož mezofilní bučinná osa K7 vede jihozápadně od hranic obce. Nejvýznamnějším prvkem ekologické stability zasahující na území obce je regionální biocentrum č.1374 („Světlík“), které zahrnuje i maloplošné chráněné území – přírodní rezervaci Světlík, vymezenou kolem rybníka Světlík na severním okraji řešeného území. Vymezení RBC 1374 je převzato z ÚTP nadregionálního a regionálního ÚSES z roku 1996 a je plně v souladu s konceptem VÚC Ústeckého kraje. Z rybníka Světlík je veden podél vodního toku funkční lokální biokoridor LBK 213, který je ve své jižní části spadající již do zastavěného území obce navržen k založení. Do tohoto biokoridoru je včleněno funkční lokální biocentrum č.70 („Pod Světlíkem“), vymezené kolem polovypuštěného průtočného rybníka. Zastavěným územím Horního Podluží protéká v západo-východním směru řeka Lužnička, jejímž údolím vede navržený lokální biokoridor LBK 212. Na tento biokoridor z jihu navazují další dva lokální biokoridory – v jihovýchodní části obce biokoridor LBK 28, navržený podél regulované vodoteče, a v jihozápadní části řešeného území částečně funkční lokální biokoridor LBK 27, vedený údolím Malého Stožeckého potoka. Na kraji lesa vychází z LBK K27 severozápadním směrem mimo řešené území funkční lokální biokoridor LBK 26, na němž leží funkční lokální biocentrum č.18 („U pískovny“). Územní systém ekologické stability na území obce doplňují významné krajinné prvky č.324 (podmáčené louky v okolí rybníka Světlík) a č.326 (soustava mezí ve východní části řešeného území).

(Podrobně jsou jednotlivé prvky místního Územního systému ekologické stability popsány v tabulce v odůvodnění územního plánu.)

3. Protierozní opatření

Vzhledem ke složité konfiguraci a vysoké členitosti terénu je pro obec velmi důležitá protierozní ochrana půdy. Na území Horního Podluží připadají v úvahu především technická opatření. V rámci ochrany zemědělské půdy proti vodní erozi navrhuje územní plán doplnění krajinné zeleně podél polních cest, na mezích, ve stržích a výsadbu zatravněných, křovinných nebo zalesněných pásů ve formě vsakovacích a sedimentačních pásů.

4. Ochrana před povodněmi

Hlavním vodním tokem protékajícím řešeným územím je Lužnička (Podlužský potok), protékající zastavěným územím sídla západo-východním směrem. Lužnička dosud nemá stanoveno záplavové území. Územní plán žádná protipovodňová opatření nenavrhuje.

5. Koncepce rekreace

Jednou ze stěžejních  funkcí obce Horní Podluží je funkce rekreační, která vyplývá z velice hodnotného přírodního prostředí, z morfologie terénu a z velkého množství vodních ploch v okolí sídla. Pro zimní rekreaci slouží již dnes řada běžeckých tratí a lyžařská sjezdovka s vlekem na jižním okraji řešeného území, pro letní turistiku byla zřízena řada cyklotras, nová cyklostezka je navíc navržena po polní cestě směrem na Jiřetín pod Jedlovou. Navíc vymezuje územní plán v severní části řešeného území (jižně od rybníka Světlík) další čtyři plochy pro individuální rekreaci o celkové rozloze 6,37 ha. Všeobecně smíšené plochy navržené v centru obce a při silnici II/264 jižně od sídla budou rovněž sloužit pro cestovní ruch.

f) Stanovení podmínek pro využití ploch 
 s rozdílným způsobem využití

1. Zastavěné území a zastavitelné plochy

plochy bydlení

Plochy bydlení venkovskÉHO CHARAKTERU

Tyto plochy zaujímají veškerou obytnou část stávajícího urbanistického půdorysu sídla. Nové plochy vymezuje územní plán v prolukách stávající zástavby a dále převážně severně od zastavěného území. Pro lokality nad 10 rodinných domů navrhuje územní plán zpracování zastavovacích studií, popř. regulačních plánů.

Hlavní využití: - bydlení v rodinných domech,

- místní komunikace, pěší cesty,

- garáže v rámci vlastního pozemku;

Přípustné využití: - veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně,

- stavby pro rodinnou rekreaci,

- zahrady s pěstováním zeleniny a ovoce pro vlastní potřebu,

- parkoviště pro osobní automobily,

- dětská hřiště,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným 
 využitím;

Podmíněně přípustné využití: - stavby pro drobné podnikání, které nesnižují kvalitu 
 životního prostředí, pohodu bydlení na vymezené ploše 
 a jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména příslušné 
 ploše,

- výstavba v ochranném pásmu dráhy a silnic II. a III. třídy, za podmínky, že stavby budou umístěny co nejdále od železničního tělesa a že výstavba bude realizována teprve po udělení výjimky Českých drah, a.s., a doložením hlukové studie o nepřekročení hygienických limitů hluku;

Podmínky prostorového uspořádání: - maximální výška zástavby: dvě nadzemní podlaží + 
 obytné podkroví,

- podíl zpevněných ploch max. 30 %,

- velikost stavebních pozemků min. 800 m2.

plochy SMÍŠENÉ OBYTNÉ

Plochy VŠEOBECNĚ SMÍŠENÉ

Tato plocha je navržena v centru obce, v prostoru mezi železnicí a silnicí III/2643, a při silnici II/264 jižně od sídla.

Hlavní využití: - bydlení v rodinných domech,

- bydlení v bytových domech,

- objekty občanského vybavení se zaměřením na rekreaci a cestovní ruch;

Přípustné využití: - veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně,

- místní komunikace,

- parkoviště pro osobní automobily,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným 
 využitím;

Podmíněně přípustné využití: - objekty pro komerční služby,

- výstavba v ochranném pásmu dráhy, za podmínky, že 
 stavby budou umístěny co nejdále od železničního tělesa 
 a že výstavba bude realizována teprve po udělení výjimky 
 Českých drah, a.s., a doložením hlukové studie 
 o nepřekročení hygienických limitů hluku;

Podmínky prostorového uspořádání: - podíl zpevněných ploch max. 40 %.

Plochy občanského vybavení

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Tyto plochy jsou rozmístěny především podél silnice III/2643, procházející středem sídla. Nová plocha je vymezena v centru obce.

Hlavní využití: -     zařízení pro maloobchod a stravování,

- ubytovací objekty,

- objekty pro administrativu,

- veřejná prostranství a parkoviště;

Přípustné využití: - zařízení péče o děti, školská zařízení,

- zdravotnická zařízení a objekty pro sociální služby,

- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely,

- stavby pro ochranu obyvatelstva,

- plochy veřejné zeleně,

- sportovní plochy (tělocvičny, hřiště),

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným 
 využitím;

Podmíněně přípustné využití: - úpravy a modernizace stávajících objektů včetně komplexní 
  rekonstrukce, za podmínky, že nedojde ke zvýšení objektu 
  o více než jedno podlaží;

Podmínky prostorového uspořádání: - výška objektů max. 15 m po hřeben střechy.

Plochy pro sport

Tyto plochy zahrnují stávající hřiště v západní části sídla, které je navrženo k výraznému rozšíření, a lyžařský vlek na jižním okraji řešeného území.

Hlavní využití: -     hřiště pro míčové hry,

- lyžařské sjezdovky a vleky,

- lyžařské běžecké tratě,

- plochy veřejné zeleně,

- veřejná prostranství a parkoviště;

Přípustné využití: - objekty sociálního zázemí (WC, umývárny, šatny),

- komunikace,

- dětská hřiště,

- sportovní haly,

- cyklostezky,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - hřiště pro moderní sporty se sportovními aktivitami vykazujícími 
zvýšenou hlučnost (například skateboarding, „U rampa“ a další),

- veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním 
 a přípustným využitím;

Podmíněně přípustné využití: - zařízení, která budou plnit doplňkovou službu ke sportovnímu 
zařízení (zařízení maloobchodní, stravovací a ubytovací);

Podmínky prostorového uspořádání: - oplocení do max. výše 2 m,

- zábrany za brankami fotbalového hřiště do max. výše 6 m.

HŘBITOV

Hřbitov je umístěn jižně od Horního Podluží. Využití, včetně přípustných a nepřípustných regulativů určuje statut pohřebišť a pietních míst.

plochy rekreace

      - individuální  rekreace

Tyto plochy jsou vymezeny v severní části řešeného území, jižně od rybníka Světlík.

Hlavní využití: - stavby pro rodinnou rekreaci;

Přípustné využití: - doplňkové stavby ke stavbě hlavní (skleníky, pergoly, bazény),

- veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně,

- přírodní koupaliště,

- rekreační louky,

- hřiště pro míčové hry,

- komunikace a polní cesty,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití:	- stavby větší než 25 m2 zastavěné plochy a vyšší než 5 m;

- zimní zahrady v jednom nadzemním podlaží a skleníky větší než 40 m2 zastavěné plochy a vyšší než 5 m,

- zvyšování stávající zastavěné plochy na pozemku celkem nad 80 m2,

- u zahrádkářských chat zvyšování stávající zastavěné plochy objektu 
 nad 25 m2; včetně verand, vstupů a podsklepených teras, s tím že 
 chata může mít jen jedno nadzemní podlaží a podkroví,

- samostatné garáže;

Podmíněně přípustné využití: - trvalá ohniště, za podmínky zachování protipožární 
  bezpečnosti,

- drobná občanská vybavenost v rámci soukromého rekreačního objektu,

- změny původních objektů venkovského charakteru 
  na rekreační chalupy;

Podmínky prostorového uspořádání: - průhledné oplocení pozemků pro rodinnou rekreaci 
  z přírodních materiálů,

- podíl zpevněných a zastavěných ploch max. 40 %,

- sedlové střechy se sklonem 40-45O,

- výška objektů do jednoho nadzemního podlaží a podkroví,

- velikost stavebních pozemků min. 1 500 m2.

Plochy výroby a skladování

VÝROBA A SKLADY

Tyto plochy se nacházejí především v západním sektoru Horního Podluží – zde je areál navržen k rozšíření, další plochy jsou vymezeny u železniční trati v centru obce a ve východní části sídla.

Hlavní využití: -     zařízení pro výrobu a skladování,

- plochy ochranné zeleně,

- veřejná prostranství a parkoviště;

Přípustné využití: - zemědělské stavby bez chovu hospodářských zvířat,

- na ploše V2 podniková prodejna,

- objekty pro stravování,

- manipulační plochy,

- objekty pro administrativu,

- zařízení pro sociální zázemí (WC, umývárny, šatny),

- plochy veřejné zeleně,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním 
a přípustným využitím;

Podmíněně přípustné využití: - objekty pro průmyslovou výrobu, za podmínky, že nebudou 
 překročeny imisní a hlukové limity,

- stavby na hranicích plochy V1, za podmínky dodržení hygienických limitů hluku pro sousední chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb;

Podmínky prostorového uspořádání: - podíl zpevněných ploch max. 60 %, zbytek budou 
  tvořit plochy zeleně,

- výška staveb max. 12 m po hřeben střechy (mimo technologická zařízení, jako jsou komíny, telekomunikační věže a administrativní budovy).

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB

Tyto plochy, lokalizované severně od Horního Podluží, budou i nadále využívány pro zemědělskou velkovýrobu. Nová plocha agroturistické farmy je navržena v prostoru mezi  zemědělským areálem a rybníkem Světlík.

Hlavní využití: -     stavby pro zemědělskou výrobu,

- plochy ochranné zeleně,

- parkoviště;

Přípustné využití:     - stáje pro skot, ovce, koně a kozy,

- agroturistická farma,

-  manipulační plochy,

- skladové objekty,

- objekty pro stravování,

- objekty pro administrativu,

- sociální zařízení (WC, umývárny, šatny),

- plochy zeleně,

- nezbytná technická vybavenost;

Nepřípustné využití: - veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním 
a přípustným využitím;

Podmíněně přípustné využití: - pastevní areál a parkur;

Podmínky prostorového uspořádání: - podíl zpevněných ploch max. 60 %, zbytek budou 
tvořit plochy zeleně.

Plochy TechnickÉ INFRASTRUKTURY

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Tato plocha je navržena na levém břehu Lužničky ve východní části sídla.

Hlavní využití: -    čistírna odpadních vod,

Přípustné využití: - komunikace,

- plochy zeleně,

- inženýrské sítě;

Nepřípustné využití: - veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním 
a přípustným využitím.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

veřejnÁ zeleŇ

Přípustné využití: - parkové úpravy ploch s květinovou výzdobou a s lavičkami,

- polní cesty;

Nepřípustné využití: - jakékoli jiné než přípustné využití;

Podmíněně přípustné využití:  - dětská hřiště;

Podmínky prostorového uspořádání: - skladba dřevin odpovídající původní dřevinné skladbě.

S ohledem na skutečnost, že se řešené území nachází v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, je nutné při realizaci výstavby projednat se Správou CHKO specifické podmínky, které jsou podrobně rozvedeny v textové části odůvodnění územního plánu.

Společným regulativem pro veškerou novou výstavbu je ochrana archeologických nalezišť, neboť území obce má charakter území s archeologickými nálezy. Jelikož většina prováděných zemních prací podléhá odbornému archeologickému dozoru nebo vyvolá potřebu záchranného archeologického výzkumu, bude nutné získat před realizací jakékoliv výstavby souhlas Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

Nezastavitelné plochy

Nezastavitelné plochy představují v obci Horní Podluží např pole, zahrady, trvalé travní porosty, lesy, vodní plochy, vodní toky, krajinná zeleň a mokřiny.

Přípustné využití: - činnosti a zařízení, které souvisí se zemědělskou prvovýrobou a lesní produkcí,

- činnosti sloužící k zachování vysoké biodiverzity a ekologické stability v území (realizace ÚSES a dalších opatření přispívajících k vyšší retenci krajiny a opatření zvyšující ekologickou stabilitu území);

Nepřípustné využití: - výstavba nových objektů příslušných do zastavitelných ploch;

Podmíněně přípustné využití:  - nezbytně nutná technická a dopravní infrastruktura,

- prvky drobné architektury ( křížky, pomníky apod.),

- informační tabule, přístřešky a turistické značky, za podmínky, že jejich umístění nenaruší výtvarnou hodnotu okolní krajiny.

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, 
 staveb k zajišťování obrany a ploch pro asanaci, 
 pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

1) Veřejně prospěšné stavby

Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle § 170 zákona č. 183/2006 Sb.):

Veřejně prospěšné stavby uvádí následující seznam s čísly odpovídajícími výkresu „Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace“.

- napřímení silnice II/264 – D1

- koridor přeložky silnice II/264 – D2

- místní komunikace – D3

- cyklostezka – D4

- vodovodní potrubí – V1-V16

- čistírna odpadních vod – K1

- kanalizační potrubí – K2-K39

- plynovodní potrubí – P1-P12

2) Veřejně prospěšná opatření

prvky Územního systému ekologické stability: regionální biokoridor

lokální biokoridory

lokální biocentra

- veřejná zeleň – VZ1-VZ3

3) Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu

Protipožární ochrana obyvatelstva

Z hlediska požární ochrany bude nezbytné zabezpečit v dokumentaci pro územní řízení výstavbu hydrantů na nových plochách určených pro výstavbu. Jako rezerva pro mimořádnou potřebu požární vody bude sloužit řeka Lužnička.

Obecná ochrana obyvatelstva

V rámci územního plánu je podle § 20, odst.c vyhlášky č.380/2002 Sb., navržena pro ukrytí obyvatelstva, v důsledku mimořádné události, budova obecního úřadu. Stejný objekt bude využit i pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci (odst.e). Pro zabezpečení evakuace obyvatelstva a jeho ubytování (odst.d) je určen prostor před obecním úřadem a hotel Slávie.

Podle požadavků vyhlášky č.380/2002 Sb., § 20, odst.a) je nutná ochrana před povodní a průlomovou vlnou. V řešeném území se však v záplavovém území žádné stavby nenacházejí. Pro záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, (odst.g) navrhuje územní plán využití zemědělského areálu. Pro uskladnění nebezpečných látek bude vyčleněna jedna místnost v tomto areálu. Pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obce (odst.f) bude využit prostor u silnice I/9. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a elektrickou energií (odst.i) bude zabezpečeno z Varnsdorfu. Pro řešení bezodkladných pohřebních služeb budou využity plochy na místním hřbitově.

4) Plochy pro asanaci

Na území obce navrhuje územní plán asanaci areálu původního statku ve východní části sídla, který bude využit pro bydlení (plochy č.24 a č.25).

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb 
 a veřejně prospěšných opatření, 
 pro které lze uplatnit předkupní právo

Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností uplatnění předkupního práva (dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.):

1) Veřejně prospěšné stavby

- rozšíření mateřské školy – O1

- napřímení silnice II/264 – D1

- koridor přeložky silnice II/264 – D2

- místní komunikace – D3

- cyklostezka – D4

- vodovodní potrubí – V1-V16

- čistírna odpadních vod – K1

- kanalizační potrubí – K2-K39

- plynovodní potrubí – P1-P12

2) Veřejně prospěšná opatření

prvky Územního systému ekologické stability: regionální biokoridor

lokální biokoridory

lokální biocentra

- veřejná zeleň – VZ1-VZ3

i) Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části

Textová část územního plánu obsahuje 30 listů.

Grafická část územního plánu sestává celkem ze 7 výkresů.